PROJESİ

CEPHE  PANELİ  YAPILMASI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞUSTOS   2019

| ÖBF-002 | Aluform PEKİNTAŞ / TEKİZ-İZOCAM / NUHPANEL / TEKNOPANEL POLİÜRETAN İZOLASYONLU GİZLİ VİDALI Sandwich CEPHE paneli yapılması 0,50/ 40 VEYA 50 MM /0,40 mm RAL 9002 (DIŞ METAL)/ 9002 (İÇ METAL) – GİZLİ VİDALI CEPHE PANELİ |  |
| --- | --- | --- |

GİZLİ VİDALI CEPHE  panellerin,  Proje ve detayına uygun olarak 40 veya 50 mm Poliüretan  izolasyonlu, 38-40 kg/m3 yoğunlukta, 14509 normlarına göre B1S0D0 Özellikte, CEPHE panelinin üst yüzü 0,50 mm kalınlıkta, 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 polyester boyalı , alt yüzü 0,40 mm kalınlıkta , 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 polyester boyalı galvaniz sacdır. Çelik cephe aşık profilleri üzerine POLİÜRETAN  izolasyonlu sandwich  panellerin GİZLİ VİDALAMA SİSTEMİNE UYGUN OLARAK şartnamesine ve projesine uygun olarak uygulanması , CEPHE aşıklara tespiti, vida+pul ile montajının yapılması , aksesuarların (Damlalık, dış köşe, harpuşta, kapı kenarı, pencere kenarları , özel diğer detay  kenar kaplama vb. gibi) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, Nakliye, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, vinç, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil çelik aşıklı CEPHE  üzerine 1 m² CEPHE PANELİ örtüsü yapılması fiyatı:

ALTERNATİF   1 :

40 MM POLİÜRETAN İZOLASYONLU CEPHE  YAPILMASI  HESAP TABLOSU :

1 m2 ………………………………. USD/ m2 + KDV

ALTERNATİF   2 :

50 MM POLİÜRETAN İZOLASYONLU CEPHE  YAPILMASI  HESAP TABLOSU :

1 m2 ………………………………. USD/ m2 + KDV