………. GEBZE  -DİLOVASI PROJESİ

TAŞYÜNÜ İZOLASYONLU ÇATI VE CEPHE PANELİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

| ÖBF-001 | Aluform 5 hadveli ÇİFT GEÇME SİSTEM ÖZELLİKTE TAŞYÜNÜ İZOLASYONLU Sandwich Çatı paneli yapılması 0,60/80/0,50 mm RAL 9002 (DIŞ METAL)/ 9002 (İÇ METAL) – 5 HADVELİ (SUNDURMA ÇATI PANELİ DAHİL) | 24.350 m² |
| --- | --- | --- |

Özel taşyünü hatta üretilen, pu malzemede üretilen başka hatlardaki ara çözümlerle üretimi olmayan, 5 hadveli ve hadve yüksekliği diğer alternatiflere göre yüksek olan, taşıma kapasitesi yüksek, Detay birleşimleri yüzük şeklinde tam olarak birbirini kavrayan, Esnemeyi engelleyen, ısı köprüsü olmayan, mukavemeti yüksek, aderansı ve  stabilitesi arttırılmış çift geçme sistem özellikte ALUFORM taşyünü panellerin,  Proje ve detayına uygun olarak 80 mm TAŞYÜNÜ  izolasyonlu, 110 kg/m3 yoğunlukta,  Aluform 5 hadveli çatı panelinin üst yüzü 0,60 mm kalınlıkta, 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 polyester boyalı , alt yüzü 0,50 mm kalınlıkta , 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 polyester boyalı galvaniz sacdır. Mevcut çelik veya betonarme aşıklı çatı üzerine TAŞYÜNÜ izolasyonlu sandwich prefabrik  panellerin birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, vida+semer+pul ile montajının yapılması , aksesuarların (üst mahya, alt mahya, saçak altı, duvar dibi,  kenar kaplama vb. gibi) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, vinç, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil çelik veya betonarme  aşıklı çatı üzerine 1 m² çatı örtüsü yapılması fiyatı:

HESAP TABLOSU :

1 m2 ………………………………. USD/ m2 + KDV

| ÖBF-002 | Aluform TAŞYÜNÜ İZOLASYONLU Gizli Vidalı Sandwich Cephe Paneli yapılması (yatay uygulama) - 0,60/80/0,50 mm RAL 7004-9002-3020 (DIŞ METAL)/ 9002 (İÇ METAL) | 6180 m² |
| --- | --- | --- |

Özel taşyünü hatta üretilen, pu malzemede üretilen başka hatlardaki ara çözümlerle üretimi olmayan, taşıma kapasitesi yüksek, Detay birleşimleri yüzük şeklinde tam olarak birbirini kavrayan, Esnemeyi engelleyen, ısı köprüsü olmayan, mukavemeti yüksek, aderansı ve  stabilitesi arttırılmış ALUFORM gizli vidalı özellikte taşyünü panellerin,  Proje ve detayına uygun olarak  80 mm TAŞYÜNÜ  izolasyonlu, 110 kg/m3 yoğunlukta,  Yatay cephe paneli uygulamasına uygun birleşim detayına sahip Aluform gizli vidalı cephe panelinin üst yüzü 0,60 mm kalınlıkta, 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral  7004-9002-3020 polyester boyalı + folyolu, alt yüzü 0,50 mm kalınlıkta , 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 polyester boyalı galvaniz sacdır. Mevcut çelik konstrüksiyon üzerine TAŞYÜNÜ izolasyonlu sandwich prefabrik  panellerin birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, vidalar ile  tespiti montajının yapılması , aksesuarların (Damlalık, dış köşe, harpuşta, kapı ve pencere kenarı  vb. gibi diğer özel büküm detay aksesuarlarının) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iskele, vinç, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil  çelik konstrüksiyon aşıklı cephe  üzerine 1 m² fiyatı:

HESAP TABLOSU :

1 m2 ………………………………. USD/ m2 + KDV

| ÖBF-002 -A | PARAPET ARKASI CEPHE PANELİ – 5 CM CEPHE PANELİ YAPILMASI Aluform TAŞYÜNÜ İZOLASYONLU Gizli Vidalı Sandwich Cephe Paneli yapılması (yatay uygulama) - 0,50/50/0,50 mm RAL 7004 (DIŞ METAL)/ 9002 (İÇ METAL) | 1550 m² |
| --- | --- | --- |

Özel taşyünü hatta üretilen, pu malzemede üretilen başka hatlardaki ara çözümlerle üretimi olmayan, taşıma kapasitesi yüksek, Detay birleşimleri yüzük şeklinde tam olarak birbirini kavrayan, Esnemeyi engelleyen, ısı köprüsü olmayan, mukavemeti yüksek, aderansı ve  stabilitesi arttırılmış ALUFORM gizli vidalı özellikte taşyünü panellerin, Proje ve detayına uygun olarak  50 mm TAŞYÜNÜ  izolasyonlu, 110 kg/m3 yoğunlukta,  Yatay cephe paneli uygulamasına uygun birleşim detayına sahip Aluform gizli vidalı cephe panelinin üst yüzü 0,50 mm kalınlıkta, 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral  7004 polyester boyalı + folyolu, alt yüzü 0,50 mm kalınlıkta , 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 polyester boyalı galvaniz sacdır. Mevcut çelik konstrüksiyon üzerine TAŞYÜNÜ izolasyonlu sandwich prefabrik  panellerin birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, vidalar ile  tespiti montajının yapılması , aksesuarların (Damlalık, dış köşe, harpuşta, kapı ve pencere kenarı  vb. gibi diğer özel büküm detay aksesuarlarının) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iskele, vinç, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil  çelik konstürksiyon aşıklı cephe  üzerine 1 m² fiyatı:

HESAP TABLOSU :

1 m2 ………………………………. USD/ m2 + KDV

| ÖBF- 003 | POLİKARBONAT ŞEFFAF AYDINLIK ÇATI Kaplama Yapılması (Mahyadan- Dereye) | 1400m² |
| --- | --- | --- |

Proje ve detayına uygun olarak  Mevcut çelik veya  betonarme aşıklı çatı üzerine 16 mm kalınlıkta 6 hadveli polikarbon ışıklık yapılması işidir. Aşık noktalarına alt destek profilleri uygu profil ile desteklenecektir. Polikarbon ışıklık panellerin bini noktaları için gerekli sac aksesuarların yapılması,  şartnamesine ve projesine uygun olarak aşıklara tespiti, vida+semer+pul ile montajının yapılması , aksesuarların inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, vinç, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil çelik veya betonarme  aşıklı çatı üzerine 1 m² polikarbon çatı örtüsü yapılması fiyatı:

ÖZELLİKLERİ:

Kalınlık			            : 16 mm  -   Hadve sayısı : 6 -  Cidar sayısı :petek dokulu

Faydalı en			: 100 cm -  Hadve yüksekliği: 76 mm - Isı katsayısı: 1,99 W/m2K

Işık geçirgenlik		             : % 59 (şeffaf)

UYGULAMA: İmalatçı firma talimatlarına uygun, sandviç panel arasında kullanılacak ışıklıkların panel hattı boyunca aksesuarlar yardımıyla monte edilmesi işi.

Polikarbonat başlangıç ve bitiş noktaları üretim esnasında ağızları ısıtılarak kapatılacaktır.

Boyuna bini min. 25 cm yapılacak ve çift sıra su yalıtım bantı uygulanacaktır.

Sandviç panel ile birleşim noktasında boş hadve altına 0,60 mm kalınlığında BGS saç aksesuar uygulaması yapılacaktır.

*** Gerekirse Polikarbon ışıklık Aşık noktaları için gerekli alt destek profilleri   malzeme + işçiliği + nakliyesi tüm genel giderler çelik işlerini  yapan firmaya aittir.

HESAP TABLOSU :

1 m2 ………………………………. USD/ m2 + KDV

| ÖBF-004 | İÇTEN DERE İZOLASYONU YAPILMASI CEPHE PANELİ – 5 CM CEPHE PANELİ YAPILMASI Aluform TAŞYÜNÜ İZOLASYONLU Gizli Vidalı Sandwich Cephe Paneli yapılması (yatay uygulama) - 0,50/50/0,50 mm RAL 9002 (DIŞ METAL)/ 9002 (İÇ METAL) | 1025 m² |
| --- | --- | --- |

ÖNEMLİ NOT:

SİFONİK SİSTEM VE SU GİDERLERİ  İÇİN GEREKLİ DELİKLERİN AÇILMASI FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR.

Özel taşyünü hatta üretilen, pu malzemede üretilen başka hatlardaki ara çözümlerle üretimi olmayan, taşıma kapasitesi yüksek, Detay birleşimleri yüzük şeklinde tam olarak birbirini kavrayan, Esnemeyi engelleyen, ısı köprüsü olmayan, mukavemeti yüksek, aderansı ve  stabilitesi arttırılmış ALUFORM gizli vidalı özellikte taşyünü panellerin,  Proje ve detayına uygun olarak  50 mm TAŞYÜNÜ  izolasyonlu, 110 kg/m3 yoğunlukta,  Yatay cephe paneli uygulamasına uygun birleşim detayına sahip Aluform gizli vidalı cephe panelinin üst yüzü 0,50 mm kalınlıkta, 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral  9002 polyester boyalı + folyolu, alt yüzü 0,50 mm kalınlıkta , 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 polyester boyalı galvaniz sacdır. Mevcut çelik konstrüksiyon üzerine TAŞYÜNÜ izolasyonlu sandwich prefabrik  panellerin birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, vidalar ile  tespiti montajının yapılması , aksesuarların (Damlalık, dış köşe, harpuşta, kapı ve pencere kenarı  vb. gibi diğer özel büküm detay aksesuarlarının) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iskele, vinç, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil  çelik konstürksiyon aşıklı cephe  üzerine 1 m² fiyatı:

HESAP TABLOSU :

1 m2 ………………………………. USD/ m2 + KDV